DOMOTICZ – PASSERELLE « MY SENSORS »

Ceci n'est pas un tutoriel mais simplement un recueil de conseils et de renseignements que j'ai notés au cours de réunions du mardi soir au Fablab #4 et qui m'ont permis de mener à bien l'assemblage des composants électroniques sur le circuit imprimé.

RAPPEL :

La passerelle reçoit sur sa barrette connecteurs femelles un Arduino Nano et est reliée par une nappe à 8 conducteurs à un module transmetteur NRF24.

L'A rduino Nano est relié au Raspberry Pi de votre plateforme Domoticz par un câble USB ( transmission d'infos et alimentation 5v ) et alimentera la passerelle en 5v.

Le module transmetteur NRF24 assure la liaison radio avec les sondes.

LISTE des COMPOSANTS de la PASSERELLE :

- 3 Leds,

- 3 résistances de 270 Ω,

- 2 condensateurs électrolytiques ( 10µF – 16v – cylindriques noirs ),

- 2 condensateurs céramiques monolithiques ( 100nF – 50v – couleur jaune foncé ),

- 1 régulateur 3.3v HT7533-1,

- 1 module transmetteur NRF24,

- 1 bouton poussoir,

- 1 circuit imprimé,

- 1 barrette connecteurs femelle ( déjà montée sur le circuit imprimé ),

- 1 nappe 8 conducteurs ( dont l'un porte un liseré rouge ),

- 2 jumpers.

Page 1

EN RAPPORT avec LA VUE de DESSUS de la PASSERELLE ( page 3 ) :

1°- Souder la barrette déjà en place,

2°- Souder les 8 brins de la nappe en respectant les consignes de la page 3,

Ensuite, dans l'ordre que vous voudrez :

- Led rouge en D1 – Led jaune en D2 – Led verte en D3 ( sont polarisées, patte	longue au + , patte courte, méplat sur la led au - ),

- Les 3 résistances sont à souder en R1, R2 et R3,

- Les 2 condensateurs électrolytiques sont à souder en C1 et C2 ( sont polarisés, le corps du condo est noir avec une bande grisée, la patte de ce côté est le - ),

- Les 2 condensateurs céramiques sont à souder en C3 et C4,

- Le régulateur 3.3v HT7533 est à souder suivant les conseils de la page 4,

- Le bouton poussoir en SW1

- Le jumper D13 ( Arduino Uno ) en J12,

- Le jumper 5v ( Arduino Uno ) en J10.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Page 2